## Slide 1
A5 vs A3 · 网络通信能力对比
Ascend 950 (NPU arch 3510) vs Ascend 910C (arch 2201) · 灵衢 UnifiedBus 2.0 带来「面向超节点的内存语义通信」
Ascend A3 · 910C
scale-up 由 HCCS 承载 · scale-out 走 RoCE · 消息式集合通信
Ascend A5 · 950
灵衢 UnifiedBus(UB) 2.0 全光直连 · URMA 单边 + Load/Store 内存语义
784 GB/s
HCCS 聚合互联带宽
微秒级
单跳链路时延
384
CloudMatrix 集群 (NPU)
2 TB/s
互联带宽 ≈ 2.5× 910C
200 ns
单跳时延 ≈ 降低 10×
8192
Atlas 950 超节点 (NPU)
互 联 拓 扑
NPU 0
NPU 1
NPU 2
NPU 3
HCCS 板内直连 (~784 GB/s)
RoCE 交换机
RoCEv2 (100G×2) scale-out · 跨机箱需交换机，多跳
互 联 拓 扑
NPU 0
NPU 1
NPU 2
NPU 3
NPU 4
域内统一编址内存池（远端 HBM）
UB-Mesh 递归直连 · 单柜 64 卡 → 8192 卡超节点 · URMA 单边读写远端内存
定位：以「算」为核心
跨节点依赖交换机 + 消息式通信；KV/权重需多跳或回 CPU 内存
定位：以「域」为核心（类比：超节点 ≈ 一台大机器）
互联即内存：URMA 单边 + 统一编址，直接读写远端 HBM
口径来源：华为官方超节点/灵衢 2.0 白皮书、Hot Chips 2025 UB-Mesh、CANN 面向 950 架构详解；本图为本 side-quest 科普对比，非 ASCEND 书源码结论，数字为公开口径。

## Slide 2
A5 vs A3 · 网络通信四大差异
世界变了：从「板内小互联」到「超节点大互联」——通信从消息式走向单边内存语义
差异维度
Ascend A3 · 910C (arch 2201)
Ascend A5 · 950 (arch 3510)
① 互联总线 与拓扑
HCCS 板内直连（~784 GB/s） scale-out 走 RoCEv2/PCIe，需交换机
灵衢 UnifiedBus(UB) 2.0 全光直连（2 TB/s） UB-Mesh 递归全网状，三级（板/柜/架）
② 通信模型 与语义
消息传递为主：HCCL/HCOMM 集合通信 (AllReduce/ReduceScatter/AllGather)
URMA 单边 (one-sided) 读写 同时支持 Load/Store 同步 & URMA 异步消息双语义
③ 内存/地址 语义
无跨卡统一编址 远端访问=多跳/显式消息，KV/权重常回 CPU
SHMEM 全域内存语义 + 统一编址/内存池化 KV Cache 可放远端 HBM，一条 URMA Read 拉回
④ 时延与 带宽量级
单跳 ~2µs、跨柜 ~7µs 互联带宽 784 GB/s
单跳 ~200 ns（↓10×，仅指单跳）、跨柜 ~3 µs 互联带宽 2 TB/s（≈ 2.5× 910C）
一句话总结：
A5 的「网络」不再只是外围通信管道，更像超节点的循环系统（类比）——通过 UB 2.0 + URMA/SHMEM 把多台机器变成统一编址的「一台大机器」，通信从消息式转向内存语义，这是 A3→A5 最本质的网络变化。
来源：华为官方超节点/灵衢 2.0、Hot Chips 2025 UB-Mesh 演讲、CANN 面向 950 架构详解（URMA/Entity/UMMU/UBFM）；hcomm(ascend950 CCU/mc2) 与 hixl 本地仓佐证。